2020年5月国控重金属废水监督性监测结果表

| 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舟山岱美汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 岱美排放口 | 电镀污染物排放标准 | 新污染源标准 | 2020-5-12 | 75.0 | - | PH值 | 7.74 | 6.5-9.5 | 无量纲 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.29 | 35 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 73 | 500 | mg/l | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.010 | 1 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | ＜0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | ＜0.005 | 0.5 | mg/l | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 400 | mg/l | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.12 | 3 | mg/L | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.520 | 8 | mg/L | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.060 | 1.5 | mg/l | 是 | / |