| 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口 流量 (吨/天) | 出口 流量 (吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准 限值(mg/L) | 排放 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 2020-3-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B标准 | 10000 |  |  | PH值 | 7.19 | 7.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 39.6 | 6.5 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.87 | 0.272 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 97 | 28 | 50 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 39 | 8 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.646 | 0.088 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000000 | ＜200 | 1000 | 个/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 12.8 | 0.148 | 5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 13.2 | 11.2 | 15 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | / |
| 舟山市蓝海环保工程有限公司 | 2020-3-16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 5000 | - | - | PH值 | 6.88 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 19.2 | 5.2 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.14 | 0.250 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 | 13 | 50 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 37 | 8 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.191 | 0.055 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.0 | 0.128 | 5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15.0 | 10.6 | 15 | mg/L | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.08 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | / |